## Slide 1: cache-主存组相联映像举例
某计算机的主存地址空间大小为 4KB ，按字节编址,块长16个字节。数据Cache采用二路组相联映射方式，含有4个组。
现有一个数组求和程序片段，代码如下所示：
int a[36];
…
for(int i=0;i<36;i++)
sum=sum+a[i];
假定int类型数据用 32 位补码表示，程序编译时i,sum 均分配在寄存器中，数组 a在内存中的首地址为0 。
请画出Cache结构示意图，并求程序片段的数据访问命中率。

## Slide 2: cache-主存组相联映像举例
f
标记
数据块
16*8
6
2b
组号
Cache: 两路组相联
Cache: 4 组
每组: 2 块
0
1
1
内存
每块:16 Byte
块数:256 块
0 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
2
3
块号
字节
地址
0
16
32
12 | 13 | 14 | 15
4
48
2
3
5
16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27
6
7
64
80
96
28 | 29 | 30 | 31
8
112
int数组a[36]
for(int i=0;i<36;i++)
sum=sum+a[i];
0 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31
32 | 33 | 34 | 35
...
128
32 | 33 | 34 | 35
i=0时,不命中,装载块0
i=4-7时,访问块1,3次命中
i=8-11时,访问块2,3次命中
程序片段:
i=12-15时,访问块3,3次命中
000000
0
000000
000000
000000
Cache行
000001
000001
000001
000001
000010
......
i=32时,装载块8,替换块0
标记
i=1时,命中
i=2时,命中
i=3时,命中
前4次,访问块0,3次命中
i=16-19时,访问块4,3次命中
1
0
2
3
标记
...
命中率=(36-9)/36=75%
10
00
标记
内偏
地址
组号
6b
2
4
是否修改
是否有效
数据块
数据块