## Slide 1: 习 题
计算机组成原理

## Slide 2: 6.1
6.1 最大五位数为99999
65536=216<99999<217=131072
  无符号数需要17位
  17位无符号数表示范围：0~131071
  带符号位需要18位
  18位带符号数原码表示范围：-131071~+ 131071

## Slide 3: 6.4
-13/64
13D=1101B 64=26
-13/64D=-0.0011010B
原码1.0011010
反码1.1100101
补码1.1100110

## Slide 4: 6.5
补码 | 1.1100 | 0.1110 | 1.0000 | 1,0000
原码 | 1.0100 | 0.1110 | 无 | 无
真值 | -0.0100B | +0.111B | -1.0B | -10000B -16D

## Slide 5: 6.9
9BH = 1001 1011
当表示无符号数时 9BH =155D
当表示原码时 真值=-0011011B=-27D
当表示反码时 对应原码1,1100100
真值= -1100100B=-100D
当表示补码时 对应原码1,1100101
真值= -1100101B=-101D
当表示移码时 对应补码=0,0011011
对应原码=0,0011011
真值=+27D

## Slide 6: 6.9
FFH = 1111 1111
当表示无符号数时 FFH =255D
当表示原码时 真值=-1111111=-127
当表示反码时 对应原码1,0000000
真值= -0000000=-0
当表示补码时 对应原码1,0000001
真值= -1
当表示移码时 对应补码=0,1111111
对应原码=0,1111111
真值=+127

## Slide 7: 6.14
设浮点数字长为32位，欲表示±6万间的十进制数，在保证数的最大精度条件下，除阶符、数符各取一位外，阶码和尾数各取几位？按这样分配，该浮点数溢出的条件是什么？
32768（215）<60000<65536（216）
则：阶码除阶符外还应取5位（向上取2的幂）
尾数位数=32-1-1-5=25

## Slide 8
6.16 机器字长16位，一位符号位
(1)无符号：
0…0～1…1
(2)原码定点小数：
1.1…1～0.1…1
(3)补码定点小数：
1.0…0～0.1…1
(4)补码定点整数：
1,0…0～0,1…1
(5)原码定点整数：
1,1…1～0,1…1

## Slide 9
6.16 机器字长16位，一位符号位
(6)浮点数原码（不规格化）,阶码6位(含1位阶符),尾数10位(含1位尾符)
最大正数：0,11111;0.1…1
最小正数：1,11111;0.0…1
最大负数：1,11111;1.0…1
最小负数：0,11111;1.1…1
×浮点数补码（不规格化）,阶码6位(含1位阶符),尾数10位(含1位尾符)
最大正数：0,11111;0.1…1
最小正数：1,00000;0.0…1
最大负数：1,00000;1.1…1
最小负数：0,11111;1.0…0

## Slide 10
6.16 机器字长16位，一位符号位
(7)浮点数补码(尾数规格化),阶码6位(含1位阶符),尾数10位(含1位尾符)
规格化： 0.5<=|X|<=1
最大正数：0,11111;0.1…1
最小正数：1,00000;0.10…0
最大负数：1,00000;1.10…0
最小负数：0,11111;1.0…0

## Slide 11: 1.写出下列函数的反函数:
解：

## Slide 12: 2.写出下列函数的对偶函数:
解：

## Slide 13: 3.利用公式法证明下列各式:
证：
混合吸收规律

## Slide 14: 4.利用公式法化简下列函数为最简与或式
(1)
(2)

## Slide 15: 5.将下列函数展开为最大、小项标准式
(1)
最小项标准式：（公式推导法）

## Slide 16: 5.将下列函数展开为最大、小项标准式
(1)
最大项标准式：（真值表法）
A B C D | F | A B C D | F | A B C D | F | A B C D | F
0 0 0 0 | 1 | 0 1 0 0 | 0 | 1 0 0 0 | 0 | 1 1 0 0 | 1
0 0 0 1 | 1 | 0 1 0 1 | 0 | 1 0 0 1 | 0 | 1 1 0 1 | 1
0 0 1 0 | 1 | 0 1 1 0 | 1 | 1 0 1 0 | 1 | 1 1 1 0 | 1
0 0 1 1 | 1 | 0 1 1 1 | 0 | 1 0 1 1 | 0 | 1 1 1 1 | 1

## Slide 17: 5.将下列函数展开为最大、小项标准式
(2)
最小项标准式：（公式推导法）

## Slide 18: 5.将下列函数展开为最大、小项标准式
(2)
最大项标准式：（真值表法）
A B C | F | A B C | F
0 0 0 | 1 | 1 0 0 | 1
0 0 1 | 1 | 1 0 1 | 1
0 1 0 | 1 | 1 1 0 | 1
0 1 1 | 1 | 1 1 1 | 0

## Slide 19: 6.利用卡诺图法化简下列函数
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 20: 6.利用卡诺图法化简下列函数
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 21: 组合电路作业
1. 用卡诺图法化简下列函数，画出化简后的逻辑电路图。
F(ABCD)=Σ(0,1,5,6,7,8,9,14,15)
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 22
D
A
F
C
B
＋

## Slide 23
A B C D | F | A B C D | F
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 1 1 1 1 | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 0 0 0 0 0 0
2. 设X=ABCD是一个四位二进制整数(0≤ X ≤1111)，设计电路判断2≤ X <10 。
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 24
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 25
A
F
C
B
＋

## Slide 26: 6.19
（1）无溢出 A+B=(-0.0100010)2 = -17/64
（2）A=19/32 B= -17/128
[A]补=0.100 1100 [B]补=1.110 1111
[-B]补=0.001 0001
[A-B]补= 0. 1 0 0 1 1 0 0
+ 0. 0 0 1 0 0 0 1
= 0. 1 0 1 1 1 0 1
无溢出 A-B=(0.1011101)2 = 93/128
(3) 无溢出 A+B=(0.0001100)2 = 3/32
(4) 溢出 0,1110100
(5) 无溢出 A+B=(0,1011011)2 = 91

## Slide 27: 6.20
(1) [x×y]原= 1.100111 100010
(3) [x×y]原= [x×y]补 = 0,001010 011001
=665

## Slide 28: 6.21-29
6.21
(1) 商=0.111010 (3) 溢出

## Slide 29
26.按机器补码浮点运算步骤，计算[x±y]补.
（1）x=2-011× 0.101 100，y=2-010×（-0.011 100）；
解：先将x、y转换成机器数形式：
（1）x=2-011× 0.101 100，y=2-010×（-0.011 100）
[x]补=1，101；0.101 100, [y]补=1，110；1.100 100
[Ex]补=1,101, [Ey]补=1,110, [Mx]补=0.101 100, [My]补=1.100 100
1）对阶：
[E]补=[Ex]补+[-Ey]补 = 11,101+ 00,010=11,111 < 0，
应Ex向Ey对齐，则：[Ex]补+1=11，101+00，001=11，110 = [Ey]补
[x]补=1，110；0.010 110
2）尾数运算：
[Mx]补+[My]补= 0.010 110 + 11.100 100=11.111010
[Mx]补+[-My]补=0.010 110 + 00.011100= 00.110 010
3）结果规格化：
[x+y]补=11，110；11.111 010 = 11，011；11.010 000 （尾数左规3次，阶码减3）
[x-y]补=11，110；00.110 010, 已是规格化数。
4）舍入：无
5）溢出：无
则：x+y=2-101×（-0.110 000）
x-y =2-010×0.110 010

## Slide 30: 6.27
补码表示：
(1)0,100;0.110100=24*(26/26)
(3)0,110;1.000101=26*(-59/26)
(4)0,011;0.100010=23*(34/26)

## Slide 31: 6.29
29. 设浮点数阶码取3位，尾数取6位（均不包括符号位），要求阶码用移码运算，尾数用补码运算，计算x·y，且结果保留1倍字长。
（1）x=2-100× 0.101101， y=2-011×（-0.110101）；
解：[x]阶移尾补=0,100；0.101 101
[y]阶移尾补=0,101；1.001 011
1）阶码相加：
[Ex]移+[Ey]补=00,100+11,101 =00,001（无溢出） 2）尾数相乘： [Mx × My]补=1.011 010
3）结果规格化：已是规格化数。
4）舍入：设采用0舍1入法，应入：
[x×y]阶移尾补=0,001；1.011 011
5）溢出：无
x×y=2-111×（-0.100 101）

## Slide 32: （P151 15题）
设CPU共有16根地址线，8根数据线，并用-MREQ（低电平有效）作访存控制信号，R/-W作读写命令信号（高电平为读，低电平为写）。
现有下列存储芯片： ROM（2K×8位，4K×4位，8K×8位）
RAM（1K×4位，2K×8位，4K×8位）
74138译码器和其他门电路（门电路自定）
试从上述规格中选用合适芯片，画出CPU和存储芯片的连接图。要求： （1）最小4K地址为系统程序区，4096~16383地址范围为用户程序区； （2）指出选用的存储芯片类型及数量； （3）详细画出片选逻辑。
16383-4096+1=?
12288=12K

## Slide 33
ROM
4K×8
RAM
12K×8
2K×8
2K×8
4K×8
4K×8
4K×8
方案2
4K×4 4K×4
4K×8
4K×8
4K×8
方案1
ROM
4K×8
RAM
12K×8

## Slide 34
4K×4 4K×4
4K×8
4K×8
4K×8
方案1
ROM
4K×8
RAM
12K×8

## Slide 35
(1) 写出对应的二进制地址码
方案1
芯片 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Rom(4K*4*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ram(4K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ram(4K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ram(4K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C B A

## Slide 36
4K ×4位
ROM
4K ×4位
ROM
…
…
…
PD/Prog
Y1
Y0
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A15
A14
A13
A12
A11
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
CPU 与存储器的连接图
4.2
4K×8位
RAM
4K×8位
RAM
4K×8位
RAM
Y2
…
…
Y3
…
…
…
…
…

## Slide 37
ROM
4K×8
RAM
12K×8
2K×8
2K×8
4K×8
4K×8
4K×8
方案2

## Slide 38
(1) 写出对应的二进制地址码
方案2
芯片 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Rom(2K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rom(2K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ram(4K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ram(4K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ram(4K*8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
结束地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C B A

## Slide 39
2K ×8位
ROM
2K ×8位
ROM
…
…
…
PD/Prog
Y1
Y0
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
MREQ
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A0
…
D7
D0
WR
…
…
CPU 与存储器的连接图
4.2
4K×8位
RAM
4K×8位
RAM
4K×8位
RAM
Y2
…
…
Y3
…
…
…
…
…

## Slide 40: 2010年考研真题（12 分）
某计算机的主存地址空间大小为 256 MB ，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B ，数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B ，其伪代码如下所示：
假定 int 类型数据用 32 位补码表示，程序编译时 i , j , sum 均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320 （十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

## Slide 41: 2010年考研真题（12 分）
( 1 ）若不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据 Cache 的总容量为多少？
( 2 ）数组元素 a [0][31]和 a[l][l]各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少 ( Cache 行号从 0 开始） ?
( 3 ）程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？
( 1 ）
内存容量为256MB，主存地址位数：28
Cache行大小为 64B，块内(行内)地址位数：6
Cache块数为8，字块地址：3
Cache标记长度：28-6-3＝19位
所以，每行有 1 位有效位、 19 位标记位、 64 字节（ 512 位）数据
在不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法控制位的情况下，数据 Cache 的总容为8×(1+19+512b)＝4256位＝532字节
解：

## Slide 42: 2010年考研真题（12 分）
( 2 ）数组元素 a [0][31]和 a[l][0]各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少 ( Cache 行号从 0 开始） ?
字块2m－1
字块20
字块19
字块6
字块5
字块4
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
字块 1
字块 0
字块7
Cache存储体
…
64字节
a[0][0] | a[0][1] | … | a[0][15]
a[0][]16] | a[0][]17] |  | a[0][31]
…
字块 4
…
a[0][0]
a[0][1]
…
a[0][15]
…
a[0][255]
a[1][0]
…
0
320
字节地址
块号
5
a[0][31]内存地址=320+31×4=444
块号/行号=(444/64) mod 8=6
a[1][0]内存地址=320+256×4=1344
块号/行号=(1344/64) mod 8=5

## Slide 44: 2010年考研真题（12 分）
( 3 ）程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？
① 程序 A 的数据访问命中率：由于程序 A 中数组访问顺序与存放顺序相同，故依次访问的数组元素位于相邻单元：程序共访问 256x256=64K次，占 64K×4B/64B=4K个主存块；首地址 320正好位于一个主存块的边界。所以，每块第一个数组元素缺失，其他都命中，共缺失4K 次，故数据访问的命中率为：（ 64K-4K)／64K = 93.75 ％。（ 3 分）
② 程序 B 的数据访问命中率：由于程序 B 中数组访问顺序与存放顺序不同，依次访问的数组元素分布在相隔1024（即：256×4）的单元处，因此依次访问的前后数组元素都不在同一个主存块中；故每个数组元素的访问都不命中，均需将所在的主存块调入Cache 中（调入的块中只有当前数组元素被使用，其他均不被使用）。所以，数据 Cache 的缺失次数为： 256 ×256 = 64K ，故数据访问的命中率为：(64K-64K)/64K =0 。（ 2 分）
根据上述计算出的命中率，得知程序 B 每次取数都要访问主存，所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。（ l 分）
a[0][0] | a[0][1] | … | a[0][15]
a[0][]16] | a[0][]17] |  | a[0][]31]