## Slide 1: 第四章 存储器
计算机组成原理
主讲人：李 新
山东大学 计算机科学与技术学院
作者：唐朔飞
高等教育出版社

## Slide 2: 引言
目的
  了较由不同存储器组成的多层次结构的存储系统
主要内容
  主存储器的分类
  工作原理
  组成方式
  与其他部件（CPU）的连接
存储器是记忆信息的实体，是数字计算机具备存储数据和信息能力，能够自动连续执行程序，进行广泛的信息处理的重要基础。
保存内容：程序和数据。

## Slide 3: 内容提要
4.4 辅助存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.2 主存储器
4.1 概述

## Slide 4: 4.1 概 述

## Slide 5
4.1 概 述

## Slide 6: 4.1 概 述
一、存储器分类
1. 按存储介质分类
(1) 半导体存储器
(2) 磁表面存储器
(3) 磁芯存储器
(4) 光盘存储器
易失
双极型(TTL) 、
金属氧化物(MOS)
磁头、载磁体
硬磁材料、环状元件
激光、磁光材料
非
易
失
TTL: Transistor-Transistor Logic
MOS: Metal-Oxide-Semiconductor

## Slide 7
(1) 存取时间与物理地址无关（随机访问）
顺序存取存储器 磁带
4.1
2. 按存取方式分类
(2) 存取时间与物理地址有关（串行访问）
随机存储器
只读存储器
直接存取存储器 磁盘
在程序的执行过程中 可 读 可 写
在程序的执行过程中 只 读

## Slide 8
磁盘、磁带、光盘
高速缓冲存储器（Cache）
Flash Memory
存
储
器
主存储器
辅助存储器
MROM
PROM
EPROM
EEPROM
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
3. 按在计算机中的作用分类
4.1

## Slide 10
也采用随机访问方式，只能读出，不能写入。
只读存储器ROM
固存：
ROM：
只读不写
PROM：
用户不能编程
用户可一次编程
EPROM：
用户可多次编程
（紫外线擦除）
EEPROM：
用户可多次编程
（电擦除）
PROM
EPROM
EEPROM

## Slide 11
高
低
小
大
快
慢
辅存
寄存器
缓存
主存
磁盘
光盘
磁带
光盘
磁带
速度
容量
价格 位
／
1. 存储器三个主要特性的关系
二、存储器的层次结构
CPU
CPU
主机
4.1

## Slide 12
缓存
CPU
主存
辅存
2. 缓存 主存层次和主存 辅存层次
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10 ns
20 ns
200 ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
4.1
（速度）
（容量）

## Slide 13
CPU和存储器的特性对比

## Slide 15
CPU
Cache
主存
外存
95%

## Slide 16: 内容提要
4.4 辅助存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.2 主存储器
4.1 概述

## Slide 17: 4.2 主存储器
一、概述
1. 主存的基本组成
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…

## Slide 18
2. 主存和 CPU 的联系
MDR
MAR
CPU
主 存
读
数据总线
地址总线
写
4.2

## Slide 19
高位字节 地址为字地址
低位字节 地址为字地址
设地址线 24 根
按 字节 寻址
按 字 寻址
若字长为 16 位
按 字 寻址
若字长为 32 位
字地址
字节地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
3. 主存中存储单元地址的分配
4.2
224 = 16 M
8 M
4 M
大端法(Big-Endian):高位字节排放在内存的低地址端
小端法(Little-Endian):低位字节排放在内存的低地址端
字地址
字节地址
8
9
10
11
4
5
6
7
0
1
2
3
8
4
0

## Slide 21
(2) 存储速度
4. 主存的技术指标
(1) 存储容量
(3) 存储器的带宽
主存 存放二进制代码的总位数
读出时间 写入时间
存储器的 访问时间
存取时间
存取周期
读周期 写周期
连续两次独立的存储器操作
（读或写）所需的 最小间隔时间
例如：32M位/秒
4.2

## Slide 22
芯片容量
二、半导体存储芯片简介
1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
1K×4位
16K×1位
8K×8位
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
地址线
（单向）
数据线
（双向）
10
4
14
1
13
8
4.2

## Slide 23
二、半导体存储芯片简介
1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
片选线
读/写控制线
（低电平写 高电平读）
（允许读）
4.2
CS
CE
WE
（允许写）
WE
OE

## Slide 24
存储芯片片选线的作用
用 16K × 1位 的存储芯片组成 64K × 8位 的存储器
32片
当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K×1位
8片
16K × 1位
4.2
16K × 1位

## Slide 25
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
…
…
16×8矩阵
…
…
…
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…
2. 半导体存储芯片的译码驱动方式
(1) 线选法
4.2
0
0
0
0
0,0
0,7
…
0
…
0
7
…
D
0
7
D
读 / 写选通
读/写控制电路

## Slide 26
A
3
A
2
A
1
A
0
A
4
0,31
0,0
31,0
31,31
Y 地址译码器
X
地
址
译
码
器
32×32
矩阵
…
…
A
9
I/O
A
8
A
7
A
5
6
A
Y
0
Y
31
X
0
X
31
D
读/写
…
…
(2) 重合法
4.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
31,0
0,31
…
…
I/O
D
0,0
读

## Slide 27
①静态存储器
利用双稳态触发器存储信息
集成度最高，但信息易失，需要定时刷新内容
速度快，非破坏性读出
用途：作主存。
②动态存储器
依靠电容上的存储电荷存储信息
用途：高速缓存。
三、随机存取存储器 ( RAM )

## Slide 28
半导体三极管
栅极
漏极
源极
只要栅极电压>源级电压，那么漏极电压=源极电压，或者说三极管是导通的。
栅极
漏极
源极

## Slide 29
三、随机存取存储器 ( RAM )
1. 静态 RAM (SRAM)
(1) 静态 RAM 基本电路（P77）
A´ 触发器非端
1
T
4
T
~
触发器
5
T
T
6
、
行开关
7
T
T
8
、
列开关
7
T
T
8
、
一列共用
A 触发器原端
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
4.2
T1 ~ T4

## Slide 30
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A´
A
DIN
位线A
位线A ´
列地址选择
行地址选择
写放
写放
读放
DOUT
写选择
读选择
② 静态 RAM 基本电路的 写 操作
行选
T5、T6 开
两个写放
DIN
4.2
列选
T7、T8 开
（左）
反相
T5
A´
（右）
T8
T6
A
DIN
DIN
T7
写选择有效
T1 ~ T4

## Slide 31
A´
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
DOUT
① 静态 RAM 基本电路的 读 操作
行选
T5、T6 开
4.2
T7、T8 开
列选
读放
DOUT
VA
T6
T8
DOUT
读选择有效

## Slide 32
(2) 静态 RAM 芯片举例
① Intel 2114 外特性
存储容量
1K×4 位
4.2
I/O
1
I/O
2
I/O
3
I/O
4
A
0
A
8
A
9
WE
CS
VCC
GND
Intel 2114
…

## Slide 33
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2

## Slide 34
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一 组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 35
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 36
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 37
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
0
16
32
48
CS
WE

## Slide 38
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
…
16
48
32
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…

## Slide 39
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 40
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 41
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4

## Slide 42
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写

## Slide 43
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写

## Slide 44
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 45
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
WE
CS
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 46
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 47
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 48
第一组
第 二组
第三组
第四组
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 49
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 50
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
16
32
48
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 51
A
CS
D
OUT
地址有效
地址失效
片选失效
数据有效
数据稳定
高阻
(3) 静态 RAM 读 时序
t
A
t
CO
t
OHA
t
OTD
t
RC
片选有效
4.2
读周期 tRC 地址有效 下一次地址有效
读时间 tA 地址有效
数据稳定
tCO 片选有效
数据稳定
tOTD 片选失效
输出高阻
tOHA 地址失效后的
数据维持时间

## Slide 52
A
CS
WE
D
OUT
D
IN
(4) 静态 RAM (2114) 写 时序
t
WC
t
W
t
AW
t
DW
t
DH
t
WR
写周期 tWC 地址有效
下一次地址有效
4.2
写时间 tW 写命令 WE 的有效时间
tAW 地址有效
片选有效的滞后时间
tWR 片选失效
下一次地址有效
tDW 数据稳定
WE 失效
tDH WE 失效后的数据维持时间

## Slide 53
DD
预充电信号
读选择线
写数据线
写选择线
读数据线
V
C
g
T4
T3
T2
T1
1
(1) 动态 RAM 基本单元电路
2. 动态 RAM ( DRAM )
读出与原存信息相反
读出时数据线有电流 为 “1”
数据线
C
s
T
字线
DD
V
0
1
0
1
1
0
写入与输入信息相同
写入时 CS 充电 为 “1” 放电 为 “0”
4.2
T3
T2
T1
T
无电流
有电流

## Slide 54
单元
电路
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
A9
A8
A7
A6
A5
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
(2) 动态 RAM 芯片举例
① 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 读
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
…
0
0
4.2
单元
电路
读 写 控 制 电 路
…

## Slide 55
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写
4.2

## Slide 56
1
1
1
1
1
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…

## Slide 57
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
1
1
1
1
1
…
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

## Slide 58
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

## Slide 59
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写
…

## Slide 60
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写
…

## Slide 61
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写
读 写 控 制 电 路
…

## Slide 62
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写
读 写 控 制 电 路
…

## Slide 63
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
4.2
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写
读 写 控 制 电 路
…

## Slide 64
时序与控制
行时钟
列时钟
写时钟
WE
RAS
CAS
A
'
6
A
'
0
存储单元阵列
基准单元
行
译
码
列译码器
再生放大器
列译码器
读
出
放
大
基准单元
存储单元阵列
行
译
码
I/O
缓存器
数据输出
驱动
数据输入
寄存器
DIN
DOUT
~
行地址
缓存器
列地址
缓存器
③ 单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性
4.2
DIN
DOUT
A
'
6
A
'
0
~

## Slide 65
读放大器
读放大器
读放大器
…
…
…
…
…
…
…
…
…
0
63
64
127
128 根行线
C
s
0
127
1
128
列
选
择
读/写线
数据输入
I/O缓冲
输出驱动
D
OUT
D
IN
C
s
④ 4116 (16K × 1位) 芯片 读 原理
读放大器
读放大器
读放大器
…
…
4.2
63
0
0
0
I/O缓冲
输出驱动
OUT
D

## Slide 66
读放大器
读放大器
读放大器
…
…
…
…
…
…
…
…
…
0
63
64
127
128 根行线
C
s
0
127
1
128
列
选
择
读/写线
数据输入
I/O缓冲
输出驱动
D
OUT
D
IN
C
s
…
⑤ 4116 (16K×1位) 芯片 写 原理
数据输入
I/O缓冲
I/O缓冲
D
IN
读出放大器
读放大器
4.2
63
0

## Slide 67
(3) 动态 RAM 时序
行、列地址分开传送
写时序
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(高)
数据 DOUT 有效
数据 DIN 有效
读时序
4.2
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(低)
列地址 CAS 有效
列地址 CAS 有效

## Slide 68
(4) 动态 RAM 刷新
刷新与行地址有关
① 集中刷新
（存取周期为0.5 s ）
“死时间率” 为 128/4 000 ×100% = 3.2%
“死区” 为 0.5 s ×128 = 64 s
周期序号
地址序号
t
c
0
1
2
3871
3872
0
1
t
c
t
c
t
c
t
c
3999
V
W
0
1
127
读
/
写或维持
刷新
读
/
写或维持
3872
个周期
（1936 s）
128
个周期
（64 s）
刷新时间间隔
（
2 m
s
）
刷新序号
•••
•••
t
c
X
t
c
Y
• • •
• • •
4.2
以128 × 128 矩阵为例

## Slide 69
tC = tM + tR
读写
刷新
无 “死区”
② 分散刷新（存取周期为1 s ）
(存取周期为 0.5 s + 0.5 s )
4.2
以 128 ×128 矩阵为例
W/R
REF
0
W/R
t
R
t
M
t
C
REF
126
REF
127
REF
W/R
W/R
W/R
W/R
刷新间隔
128
个存取周期
…

## Slide 70
③ 分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）
对于 128 ×128 的存储芯片（存取周期为 0.5 s ）
将刷新安排在指令译码阶段，不会出现 “死区”
“死区” 为 0.5 s
若每隔 15.6 s 刷新一行
每行每隔 2 ms 刷新一次
4.2

## Slide 71
3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较
DRAM
SRAM
存储原理
集成度
芯片引脚
功耗
价格
速度
刷新
电容
触发器
高
低
少
多
小
大
低
高
慢
快
有
无
主存
缓存
4.2

## Slide 72
四、只读存储器（ROM）
1. 掩模 ROM ( MROM )
行列选择线交叉处有 MOS 管为“1”
行列选择线交叉处无 MOS 管为“0”
2. PROM (一次性编程)
VCC
行线
列线
熔丝
熔丝断
为 “0”
为 “1”
熔丝未断

## Slide 73
3. EPROM (多次性编程 )
(1) N型沟道浮动栅 MOS 电路
G 栅极
S 源
D 漏
紫外线全部擦洗
D 端加正电压
形成浮动栅
S 与 D 不导通为 “0”
D 端不加正电压
不形成浮动栅
S 与 D 导通为 “1”
S
G
D
N
+
N
+
P
基片
G
D
S
浮动栅
SiO
2
+ + + + +
_ _ _
4.2

## Slide 74
…
控制逻辑
Y 译码
X
译
码
数据缓冲区
Y 控制
128 × 128
存储矩阵
…
…
PD/Progr
CS
A10
A7
…
A6
A0
…
…
DO0
…
DO7
1
12
…
A7
A1
A0
VSS
DO2
DO0
DO1
…
2716
24
13
…
VCC
A8
A9
VPP
CS
A10
PD/Progr
DO3
DO7
…
(2) 2716 EPROM 的逻辑图和引脚
4.2
PD/Progr
PD/Progr
功率下降 / 编程输入端 读出时 为 低电平

## Slide 75
4. EEPROM (多次性编程 )
电可擦写
局部擦写
全部擦写
5. Flash Memory (闪速型存储器)
比 EEPROM快
4.2
EPROM
价格便宜 集成度高
EEPROM
电可擦洗重写
具备 RAM 功能

## Slide 76
用 1K × 4位 存储芯片组成 1K × 8位 的存储器
？片
五、存储器与 CPU 的连接
1. 存储器容量的扩展
(1) 位扩展
（增加存储字长）
10根地址线
8根数据线
D
D
…
…
D
0
4
7
9
A
A
0
•••
2114
2114
CS
WE
4.2
2片

## Slide 77
五、存储器与 CPU 的连接
4.2

## Slide 78
(2) 字扩展（增加存储字的数量）
用 1K × 8位 存储芯片组成 2K × 8位 的存储器
11根地址线
8根数据线
4.2
？片
2片
1K× 8位
1K× 8位
D7
D0
•••
•••
•••
•••
•••
WE
A1
A0
•••
A9
CS0
A10
1
CS1

## Slide 79
(3) 字、位扩展
用 1K × 4位 存储芯片组成 4K × 8位 的存储器
8根数据线
12根地址线
WE
A8
A9
A0
...
D7
D0
…
A11
A10
CS0
CS1
CS2
CS3
片选
译码
…
…
…
…
…
…
…
…
4.2
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
？片
8片

## Slide 80
2. 存储器与 CPU 的连接
(1) 地址线的连接
(2) 数据线的连接
(3) 读/写命令线的连接
(4) 片选线的连接
(5) 合理选择存储芯片（ROM/RAM型号）
4.2

## Slide 81: （P94）例4.1
ROM芯片：2K×8、4K×8、8K×8
RAM芯片：1K×4、4K×8、8K×8
74138译码器、与非门
要求：
6000H－67FFH为系统程序区
6800H－6BFFH为用户程序区

## Slide 82
（P94）例4.1
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位
4.2

## Slide 83
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM
4.2

## Slide 84
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
例 4.1 CPU 与存储器的连接图
4.2
…
…
…

## Slide 85
某半导体存储器，按字节编址。其中，0000H～07FFH为ROM区，选用EPROM芯片（2KB/片）；0800H～13FFH为RAM区，选用RAM芯片（2KB/片和1KB/片）。地址总线A15～A0（低）。给出地址分配和片选逻辑。
例2.
1.计算容量和芯片数
ROM区：2KB
RAM区：3KB
存储空间分配：
2.地址分配与片选逻辑
先安排大容量芯片（放地址低端），再安排小容量芯片。
便于拟定片选逻辑。
共3片
7FFH-00H+1
=1000 0000 0000B
=211=2K
13FFH-800H+1=BFFH+1
= 1100 0000 0000B
= 3*210=3K

## Slide 86
A15A14A13A12A11A10A9…A0
0 0 0 0 0 0 …… 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0 0 0 0 1 1 …… 1
0 0 0 1 0 0 1 … 1
0 0 0 0 1 0 …… 0
0 0 0 1 0 0 0 … 0
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
2K
2K
1K
A10～A0
A10～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
A12A11
A12A11
A12A11
5KB需13位地址寻址：
ROM
A12～A0
64KB
1K
2K
2K
RAM
A10
A15A14A13全为0

## Slide 87
2K ×8位
ROM
2K ×8位
RAM
1K ×8位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y1
Y0
G1
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
例 2 CPU 与存储器的连接图
4.2
…
…
…
&
Y2

## Slide 88: 本节作业
4.14
4.15

## Slide 89
4.2.6 存储器的校验
编码的纠错 、检错能力与编码的最小距离有关
L —— 编码的最小距离
D —— 检测错误的位数
C —— 纠正错误的位数
汉明码是具有一位纠错能力的编码
4.2
L 1 = D + C ( D≥C )
1 . 编码的最小距离
任意两组合法代码之间 二进制位数 的 最少差异
L = 3
具有 一位 纠错能力

## Slide 90: 海明校验(Hamming)
海明码也是一种具有纠错能力的多重奇偶校验，它将一个信息代码按一定规律分成若干组，每组配一个奇偶校验位。
Richard Hamming
（1915-1998）
编码方法
  在位序是2的整数次幂的位置放置校验位，其他位置放置有效信息
  每个分组按偶校验规则确定校验位的取值

## Slide 91
n位代码需增添 ？位检测位
检测位的位置 ？
检测位的取值 ？
2k ≥ n + k + 1
检测位的取值与该位所在的检测“小组” 中
承担的奇偶校验任务有关
组成汉明码的三要素
4.2
2 . 汉明码的组成
2i ( i = 0，1，2 ，3 ， )
…

## Slide 92: 编码方法及示例
海明(7,4)码
  有效信息a1 a2 a3 a4
  校验信息p1 p2 p3
关键问题：如何分组
校验码 |  | p1 | p2 | a1 | p3 | a2 | a3 | a4
位序 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
二进制位序码 |  | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
分组 覆盖 | G1 | X |  | X |  | X |  | X
 | G2 |  | X | X |  |  | X | X
 | G3 |  |  |  | X | X | X | X
示例
有效信息1001
p1=a1⊕a2⊕a4=1⊕0⊕1=0
p2=a1⊕a3⊕a4=0
p3=a2⊕a3⊕a4=1
a2=0,a3=0,a4=1,p3=1
所以海明码为0011001

## Slide 93: 校验方法
分别检查各分组中1的个数是否为偶数
  当第i组中1的个数为偶数时，gi=0;否则gi=1
  错误字G(=gr...g2g1)指明是否出错以及错误位置
    当G等于全0时，代码无错误
    当G不等于0时，代码有错，G指明了出错位置
示例1
有效信息1001的海明校验码0011001
若接收到的代码为0011001
001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 | 001 | 010 | 011
p1 | p2 | a1 | p3 | a2 | a3 | a4 | g3 | g2 | g1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
 |  |  | X | X | X | X | 0 |  | 
 | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 
X |  | X |  | X |  | X |  |  | 0
G=0，所以没有错误

## Slide 94: 校验方法
示例2
有效信息1001的海明校验码0011001
若接收到的代码为0001001
p1 | p2 | a1 | p3 | a2 | a3 | a4 | g3 | g2 | g1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
 |  |  | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X |  |  | X | X |  |  | 
X |  | X |  | X |  | X |  |  | 
G=g3g2g1=011，所以第三位(即a1)出错
代码的正确值为0011001
性能：能发现并纠正一位错误，不能识别多位错误
0
1
1

## Slide 95
练习2
P4 = 4 5 6 7 = 1
P2 = 2 3 6 7 = 0
P1 = 1 3 5 7 = 0
∴ P4 P2 P1 = 100
第 4 位错，可不纠
写出按偶校验配置的汉明码
0101101 的纠错过程
4.2

## Slide 96: 本节作业
4.17 (1)(2)
4.18 (1)(2)

## Slide 97
4.2.7 提高访存速度的措施
采用高速器件
调整主存结构
1. 单体多字系统
W位
W位
W位
W位
W位
地址寄存器
主存控制器
. . .
. . .
单字长寄存器
数据寄存器
存储体
采用层次结构 Cache –主存
增加存储器的带宽
4.2

## Slide 98
2. 多体并行系统
(1) 高位交叉
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
4.2
体内地址
体号
体号
地址
00 0000
00 0001
00 1111
01 0000
01 0001
01 1111
10 0000
10 0001
10 1111
11 0000
11 0001
11 1111
顺序编址

## Slide 99
各个体并行工作
4.2
M0
地址
0
1
…
…
n－1
M1
n
n+1
…
…
2n－1
M2
2n
2n+1
3n－1
M3
3n
3n+1
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体内地址
体号
体号
(1) 高位交叉

## Slide 100
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
4.2
体号
体内地址
地址
0000 00
0000 01
0000 10
0000 11
0001 00
0001 01
0001 10
0001 11
1111 00
1111 01
1111 10
1111 11
(2) 低位交叉
各个体轮流编址

## Slide 101
4.2
M0
地址
0
4
…
…
4n－4
M1
1
5
…
…
4n－3
M2
2
6
4n－2
M3
3
7
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体号
体内地址
体号
(2) 低位交叉 各个体轮流编址

## Slide 102
低位交叉的特点
在不改变存取周期的前提下，增加存储器的带宽
时间
单体
访存周期
单体
访存周期
4.2
启动存储体 0
启动存储体 1
启动存储体 2
启动存储体 3

## Slide 103
4.2
设四体低位交叉存储器，存取周期为T，总线传输周期为τ，为实现流水线方式存取，应满足 T ＝ 4τ。
连续读取 4 个字所需的时间为 T＋(4 －1)τ

## Slide 104
(3) 存储器控制部件（简称存控）
易发生代码
丢失的请求源，优先级
最高
严重影响 CPU
工作的请求源，
给予 次高 优先级
4.2
控制线路
排队器
节拍
发生器
Q
Q
CM
来自各个请求源
…
主脉冲
存控标记
触发器

## Slide 105
4.2
3.高性能存储芯片
(1) SDRAM (同步 DRAM)
在系统时钟的控制下进行读出和写入
CPU 无须等待
(2) RDRAM
由 Rambus 开发，主要解决 存储器带宽 问题
(3) 带 Cache 的 DRAM
在 DRAM 的芯片内 集成 了一个由 SRAM 组成的 Cache ，有利于 猝发式读取

## Slide 106: 本节作业
4.24
4.29

## Slide 107: 内容提要
4.4 辅助存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.2 主存储器
4.1 概述

## Slide 108: 4.3 高速缓冲存储器
一、概述
1. 问题的提出
避免 CPU “空等” 现象
CPU 和主存（DRAM）的速度差异
缓存
CPU
主存
容量小
速度高
容量大
速度低
Cache容量通常不到主存容量的千分之一！

## Slide 110
程序访问的局部性原理
局部性原理：
在一段时间内，整个程序的执行仅限于程序中的某一部分。
时间局部性
  如果程序中的某条指令一旦执行，则不久之后该指令可能再次被执行；
  如果某数据被访问，则不久之后该数据可能再次被访问。
空间局部性
  一旦程序访问了某个存储单元，则不久之后，其附近的存储单元也将被访问

## Slide 111: 2. Cache 的工作原理
字节： 8位
字：2-8个字节
字节
字
字块
问题：一次访存操作读取内容？
为了主存和Cache内容映射，将主存与Cache分成若干个块。主存块的大小与Cache块的大小一致。每个块包含若干个字。
字块（行）：4-8个字

## Slide 112: Cache行
主存和缓存按块(行)交换数据
Cache行
    标志位flags：
      是否是有效数据(invalid)
      是否修改过(dirty)
    来自内存的数据块内容(data block)
    标记tag：数据块的块地址
      一个cache行中的数据块是内存中多个块中的某一块
data block
tag
flags
cache line

## Slide 113
(1) 主存和缓存的编址
主存和缓存按块存储 块的大小相同 B 为块长
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0…0
字块 0
字块 1
字块 2m-1
主存块号
index
块内地址
block offset
m位
b位
n位
字节地址
0…1
11..1
~
~
~
~
…
…
字块 0
字块 1
字块2c-1
标记
Cache
缓存块号
4.3
主存
地址
主存有
2m块
2m >> 2c
Cache有
2c块
0..10
Notes: cache line

## Slide 114
(2) 命中与未命中
主存块 调入 缓存
主存块与缓存块 建立 了对应关系
用 标记记录 与某缓存块建立了对应关系的 主存块号
命中
未命中
主存块与缓存块 未建立 对应关系
主存块 未调入 缓存
4.3

## Slide 115
(3) Cache 的命中率
CPU 欲访问的信息在 Cache 中的 比率
命中率 与 Cache 的 容量 与 块长 有关
一般每块可取 4 ~ 8 个字
块长取一个存取周期内从主存调出的信息长度
CRAY_1 16体交叉 块长取 16 个存储字
IBM 370/168 4体交叉 块长取 4 个存储字
（64位×4 = 256位）
4.3

## Slide 116
(4) Cache –主存系统的效率
效率 e 与 命中率 有关
设 Cache 命中率 为 h，访问 Cache 的时间为 tc ，
访问 主存 的时间为 tm
4.3
则
e = × 100%
tc
h × tc+ (1－h)× tm
访问 Cache 的时间
平均访问时间
e = × 100%

## Slide 117
3. Cache 的基本结构
4.3
Cache
替换机构
Cache
存储体
主存Cache
地址映射
变换机构
由CPU完成

## Slide 118
4. Cache 的 读写 操作
访问Cache
取出信息送CPU
访问主存
取出信息送CPU
将新的主存块
调入Cache中
执行替换算法
腾出空位
结束
命中？
Cache满？
CPU发出访问地址
开始
是
否
是
否
读
4.3

## Slide 119
Cache 和主存的一致性
4. Cache 的 读写 操作
写
4.3
写直达法（Write – through）
写回法（Write – back）
写操作时数据既写入Cache又写入主存
写操作时只把数据写入 Cache 而不写入主存
当 Cache 数据被替换出去时才写回主存
写操作时间就是访问主存的时间，读操作时不
涉及对主存的写操作，更新策略比较容易实现
写操作时间就是访问 Cache 的时间，
读操作 Cache 失效发生数据替换时，
被替换的块需写回主存，增加了 Cache 的复杂性

## Slide 120
5. Cache 的改进
(1) 增加 Cache 的级数
片载（片内）L1 Cache
片外 L2 Cache
(2) 统一缓存和分立缓存
指令 I-Cache
数据 D-Cache
与主存结构有关
与指令执行的控制方式有关
是否流水
Pentium 8K 指令 Cache 8K 数据 Cache
PowerPC620 32K 指令 Cache 32K 数据 Cache
4.3

## Slide 121
字块2m－1
字块2c+1
字块2c+1－1
字块2c +1
字块2c
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
字块 1
标记
字块 0
标记
字块 2c-1
标记
Cache存储体
t位
0
1
2c－1
…
字块
字块地址
主存字
块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
二、Cache – 主存的地址映射
1. 直接(Direct)映射
每个缓存块 i 可以和 若干 个 主存块 对应
每个主存块 j 只能和 一 个 缓存块 对应
i = j mod C
4.3
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0
特点：
实现简单
不够灵活

## Slide 122
Problems with direct mapped caches?
What happens if a program uses addresses 2,6,2,6,2,…?

## Slide 123
直接映射举例

## Slide 124
直接映射举例

## Slide 125
P120 例4.8 题目要求见课本
（1）Cache容量4KB=212B,Cache地址12位
每个字块大小=16字× 32位/字÷8位/字节
=64字节
（2）主存容量512KB=219B,主存地址19位
Cache块数=4KB÷64B/块=64 块
主存块数=512KB÷64B/块=8192块

## Slide 126
字块8192
字块65
字块64
字块7
字块6
字块5
字块2
字块1
…
…
…
主存储体
字块 2
字块 1
字块64
Cache存储体
…
64字节
…
字块 5
直接映射方式下：
（3）主存的第64n+5块(n=0, 1,…,127)可以映射到第五块
（4）内存地址共19位，其中：
a.字块64字节，内地址6位
b.缓存64块，缓存字块地址6位
c.剩余7位作为主存字块标记
P120 例4.8 题目(续)

## Slide 127
直接映射特点

## Slide 128
2. 全相联(Fully Associative)映射
主存 中的 任一块 可以映射到 缓存 中的 任一块
字块2m－1
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
字块2c－1
字块1
字块0
…
标记
标记
标记
主存字块标记
字块内地址
主存地址
m = t + c 位
b位
m = t+c
Cache 存储器
主存储器
字块0
4.3
特点：
方式灵活
结构复杂

## Slide 129
2. 全相联(Fully Associative)映射
In associate cache mapping, the block data from any location in memory can be loaded into any line in the cache.
When the processor wants an memory data, all tag fields in the cache will be checked to determine if the data is already in the cache.
All tags can be checked in parallel.

## Slide 130
2. 全相联映射举例

## Slide 131
字块2m－1
字块2c-r+1
字块2c-r + 1
字块2c-r
字块2c-r －
字块1
字块0
…
…
…
字块 3
标记
字块 1
标记
字块 2c－1
标记
字块 2
标记
字块 0
标记
字块 2c－2
标记
…
…
…
…
字块内地址
组地址
主存字块标记
s = t + r 位
q = c－r 位
b 位
组
0
1
2c-r－1
主存地址
Cache
主存储器
m 位
共 Q 组，每组内两块（r = 1)
1
某一主存块 j 按模 Q 映射到 缓存 的第 i 组中的 任一块
i = j mod Q
直接映射
全相联映射
3. 组相联(Set Associative)映射
4.3
字块0
字块 1
字块 0
字块2c-r
字块2c-r+1

## Slide 132
3. 组相联映射举例

## Slide 133
3. 组相联映射举例

## Slide 135
P122 例4.11 四路组相联映射
（1）主存容量16MB=224B，主存地址24位
每个字块大小=8字× 32位/字÷8位/字节
=32字节
字块内地址5位。
Cache块数=8KB÷32B/块=256 块
Cache中组(行)数=256÷4=64组。
组地址6位。
字块标记位数=24-5-6=13位。

## Slide 136
字块8192
字块65
字块64
字块7
字块6
字块5
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
Cache存储体
64字节
主存第0号单元未命中，将主存字块0读入cache。
P122 例4.11 题目(续1)
字块0 |  |  | 
字块1 |  |  | 
… |  |  | 
字块11 |  |  | 
字块12 |  |  | 
字
0
1
2
3
7
字块0
0组
1组
…
11组
主存第1-7号单元命中。
同理第8,16,…,96号单元未命中，需要读操作，其余单元都Cache命中。
命中率=(100*10-13)/(100*10)=0.987
后9次循环全部命中。

## Slide 137
P122 例4.11 题目(续2)
(3) 假设Cache存取周期为t，主存存取周期为5t
没有Cache时，1000个单元读取时间为5000t
有Cache时，读取时间为13*5t+(1000-13)*t
速度提高倍数=
5000t
13*5t+(1000-13)*t
≈ 3.75
(4) 系统效率为
t
0.987*t+(1-0.987)*5t
≈ 95%

## Slide 138
3. 组相联映射特点

## Slide 139
三、替换算法
1. 先进先出 （ FIFO ）算法
2. 近期最少使用（ LRU）算法
小结
某一 主存块 只能固定 映射到 某一 缓存块
直接
全相联
组相联
某一 主存块 能 映射到 任一 缓存块
某一 主存块 只能 映射到 某一 缓存 组 中的 任一块
不灵活
成本高
4.3
当Cache内容/行已满，无法接收来自主存块的时候，替换机构将某个块移出Cache。

## Slide 140: 本节作业
4.24

## Slide 141: 内容提要
4.4 辅助存储器
4.3 高速缓冲存储器
4.2 主存储器
4.1 概述

## Slide 143: 4.4 辅助存储器
一、概述
1. 特点
不直接与 CPU 交换信息
2. 磁表面存储器的技术指标
道密度 Dt
位密度 Db
C = n × k × s
寻道时间 + 等待时间
(1) 记录密度
(2) 存储容量
(3) 平均寻址时间
(4) 数据传输率
(5) 误码率
辅存的速度
寻址时间
磁头读写时间
Dr = Db × V
出错信息位数与读出信息的总位数之比

## Slide 144
二、磁记录原理和记录方式
1. 磁记录原理
写
4.4
局部磁化单元
载磁体
写线圈
S
N
I
局部磁化单元
写线圈
S
N
铁芯
磁通
磁层
写入“0”
写入“1”
I

## Slide 145
N
读线圈
S
读线圈
S
N
铁芯
磁通
磁层
运动方向
运动方向
s
s
t
t
f
f
e
e
读出 “0”
读出 “1”
4.4
读
1. 磁记录原理

## Slide 146
2. 磁表面存储器的记录方式
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
RZ
NRZ
NRZ1
PM
FM
MFM
T
位周期
4.4

## Slide 147
例 NRZ1 的读出代码波形
0
1
1
0
0
1
0
数据序列
驱动电流
磁通变化
感应电势
同步脉冲
读出代码
4.4

## Slide 148
三、硬磁盘存储器
1. 硬磁盘存储器的类型
(1) 固定磁头和移动磁头
(2) 可换盘和固定盘
2. 硬磁盘存储器结构
磁 盘 控 制 器
磁 盘 驱 动 器
盘 片
主 机
4.4

## Slide 149: 扇区 与 磁道
Sector扇区
Track磁道
Platter盘面
磁道：盘片旋转一周，磁头的作用区域。
扇区：磁道上长度相同的区段。存放数据块。
盘片：单片，双面记录。
Notes: Data is recorded in tracks. A track is a concentric ring around the spindle which contains data.
  A track can hold a large amount of data. Track density describes how tightly packed the tracks are on a platter.
  Tracks are numbered from the outer edge of the platter, starting at track zero.
  A track is divided into sectors. A sector is the smallest individually-addressable unit of storage.
  The number of sectors per track is based upon the specific drive.
  Sectors typically hold 512 bytes of user data. Some disks can be formatted with larger sectors.
  A formatting operation performed by the manufacturer writes the track and sector structure on the platter.
Each sector stores user data as well as other information, including its sector number, head number (or platter number) and track number. This information aids the controller in locating data on the drive, but it also takes up space on the disk. Thus there is a difference between the capacity of an unformatted disk and a formatted one. Drive manufacturers generally advertise the formatted capacity.
The first PC hard disks typically held 17 sectors per track. Today's hard disks can have a much larger number of sectors in a single track. There can be thousands of tracks on a platter, depending on the size of the drive.

## Slide 150: 磁盘存储器
舒加特1930年9月27日出生于美国洛杉矶，1951年毕业于加州Redlands大学，同年加入IBM，担任FAE。在IBM任职期间，他成为约翰逊领导IBM圣何塞实验室的成员之一，并在硬盘研制的过程中做出突出贡献。1979年，舒加特创办了舒加特科技公司，并担任主席。1998年舒加特科技公司更名为希捷科技公司，舒加特也成为希捷的第一位CEO。他亲眼见证了自己所创办的公司一步步成长为世界上最大的硬盘企业。
由于对硬盘业做出的突出贡献，舒加特被尊称为硬盘之父。希捷公司现任CEO Watkins在提起舒加特时说道：“希捷公司的第一款硬盘产品，只有5M容量且极其笨重，很多人都怀疑这5M是否有存在的价值。但舒加特却坚信：‘人类需要存储’。”今天，硬盘已经发展成为一个总产值超过280亿美元的全球性行业。

## Slide 151
主轴
磁盘盘片
磁头臂
传动轴
干燥剂
电机磁头驱动小车
磁头
前置控制电路
硬盘内部结构

## Slide 152
磁盘
磁
盘
组
主轴
磁头
音圈
电机
位置检测
定位驱动
模拟控制
放
大
闭环自动控制系统
由磁盘控制
器送来的目
标磁道信号
测
速
输
出
读写臂
传动机构
主轴
定位驱动
数据控制
(1) 磁盘驱动器
4.4

## Slide 153
(2) 磁盘控制器
接收主机发来的命令，转换成磁盘驱动器的控制命令
实现主机和驱动器之间的数据格式转换
控制磁盘驱动器读写
通过总线
(3) 盘片
对主机
对硬盘（设备）
磁盘控制器 是
主机与磁盘驱动器之间的 接口
由硬质铝合金材料制成
4.4

## Slide 154
四、软磁盘存储器
1. 概述
速度
磁头
盘片
价格
环境
硬盘
软盘
高
低
固定、活动
活动
固定盘、盘组
大部分不可换
可换盘片
苛刻
浮动
接触盘片
高
低
4.4

## Slide 155
2. 软盘片
由聚酯薄膜制成
保护套
主轴孔
实际的软盘片
写保护口
读/写磁头访问槽
衬里/清洁材料
4.4

## Slide 156
五、光盘存储器
1. 概述
采用光存储技术
采用非磁性介质
采用磁性介质
第一代光存储技术
第二代光存储技术
不可擦写
可擦写
2. 光盘的存储原理
只读型和只写一次型
可擦写光盘
热作用（物理或化学变化）
热磁效应
4.4
利用激光写入和读出

## Slide 157: 光盘存储技术
刻录时，激光束以其热作用，融化盘表面的光存储介质薄膜，在薄膜上形成小凹坑，有坑的位置表示记录“1”，没坑的位置表示“0”。
读出时，在读出光束的照射下，在有凹处和无凹处反射的光强是不同的，利用这种差别，可以读出二进制信息。由于读出光束的功率只有写入光束的1/10，因此不会使盘面融出新的凹坑。

## Slide 158: 作业
P150
  4.1
  4.7
  4.8